ООО «Зенит-Авто»

432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22/17

ИНН 7327042192

Отдел  запчастей:98-18-88. Отдел продаж автомобилей 8-(8422) 65-30-30

e-mail: zenit-am@ulx.ru

Предпусковой подогреватель дизельный «Теплостар 14ТС-10»

с монтажным комплектом 12В

Работая в условиях холодной зимы, предпусковой подогреватель «Теплостар» предназначен для подогрева двигателя перед его запуском и отопления салона, включая обдув лобовых стекол. Предпусковые подогреватели «Теплостар» работают при температуре окружающей среды от -45 до +80С.

Размещается в подкапотном пространстве, устройство предпускового подогрева включается в контур жидкостной системы охлаждения, подсоединяется к электросети и топливной системе автомобиля, обеспечивая автономный подогрев двигателя. С помощью пульта таймера Вы сами можете задать точное время автоматического включения подогревателя, и через заданный промежуток времени устройство прогревает тосол до нужной температуры.

Предназначен для автотракторной и автомобильной техники с дизельным двигателем.

Основные параметры и характеристики

| Теплопроизводительность, кВт | 15,5+/-1,5 (на режиме полный) 9 (на режиме средний) 4 (на режиме малый) |
| --- | --- |
| Расход топлива, л/час | 2,0+/-0,2 (на режиме полный) 1,2 (на режиме средний) 0,54 (на режиме малый) |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 В, 12 В |
| Применяемое топливо | Дизельное топливо по ГОСТ (в зависимости от температуры окружающего воздуха) |
| Теплоноситель | Тосол, антифриз |
| Потребляемая мощность, Вт | 86+/-9 (без электронасоса (помпы)) (на режиме полный) 55+/-5 (без электронасоса (помпы)) (на режиме средний) 31+/-3 (без электронасоса (помпы)) (на режиме малый) |
| При запуске, Вт | 108+/-11(без электронасоса (помпы)) |
| Режим запуска | Ручной, автоматический |
| Масса подогревателя со всеми комплектующими элементами, кг | Не более 10 |

Цена с установочным комплектом – 22 000 рублей

Автономный (воздушный) отопитель «Планар 12, 24 V»

Отопитель воздушный обеспечивает тепло зимой в кабине грузовика, салоне микроавтобуса без затрат ресурса двигателя автомобиля и при малом расходе топлива. Модельный ряд отопителей имеет Теплопроизводительность 4 или 8 кВт.

Основные параметры и характеристики

| Теплопроизводительность, кВт | 3 на max режиме 1 на min режиме |
| --- | --- |
| Расход топлива, л/час | 0,36 на max режиме 0,12 на min режиме |
| Номинальное напряжение питания, В | 12,24 |
| Применяемое топливо | Дизельное топливо по ГОСТ |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 120 на max режиме 70 на min режиме |
| Потребляемая мощность отопителя, Вт, не более | 30 на max режиме 9 на min режиме |
| Режим запуска и остановки | ручной |
| Масса, кг | Не более 8 |

Цена с установочным комплектом – 18 000 рублей

Предпусковой подогреватель бензиновый «Бинар 5»

с монтажным комплектом и пультом-таймером 12В

(помпа BOSCH, поддержка сигнализации и GSM модема)

(для легковых автомобилей)

Предназначен для предпускового разогрева двигателей автомобилей с жидкостной системой охлаждения при температуре окружающего воздуха до минус 45С. Подогреватель выполняет следующие функции:

- разогрев двигателя при низких температурах для надежного запуска

- дополнительный догрев двигателя и салона при работающем двигателе в условиях сильных морозов

- подогрев салона и лобового стекла при низких минусовых температурах (для удаления обледенения) при неработающем двигателе

- возможность программируемого запуска предпускового подогревателя по мини-таймеру

Основные параметры и характеристики

| Теплопроизводительность, кВт | 5 на режиме полный 0,25 на режиме малый |
| --- | --- |
| Расход топлива, л/час | 0,69 на режиме полный 0,25 на режиме малый |
| Номинальное напряжение питания, В | 12В |
| Верхнее предельное напряжение, В | 15 |
| Нижнее предельное напряжение, В | 10,8 |
| Применяемое топливо | Бензин по ГОСТ |
| Теплоноситель | Тосол, антифриз |
| Потребляемая мощность подогревателя, max, Вт не более | 50 на режиме полный 18 на режиме малый 15 на режиме остывания |
| Режим запуска | Ручной или программируемый |
| Масса подогревателя со всеми комплектующими элементами, кг | Не более 7 |

Цена с установочным комплектом – 20 000 рублей

Также имеется в продаже запасные части для предпусковых подогревателей  «Теплостар», «Бинар-5», и воздушных отопителей «Планар»,

топливные баки БТ7-Ш (7,5л), БТ13 (13л), GSM модем для Бинар-5.